## Slide 1
Alarm-State-Machine · alarmTask (Core 0, Pri 2) · Takt: 500 ms
ALARM_IDLE
kein Alarm aktiv
ALARM_RUNNING
MP3 spielt
Ausgänge aktiv
Alarmzeit erreicht (a2 analog a1):
sec==0
min==a1_min
hour==a1_hour
min≠lastA1Min
playerStatus == 0 (MP3 beendet)
alle ALARM_POLL_MS (5 s)
S1: manueller Abbruch
alle ALARM_POLL_MS: readState()
Bedingungen für: IDLE → RUNNING: a1_on=true · sec==0 · min==a1_min · hour==a1_hour · min≠lastA1Min (Minuten-Sperre) - a2 analog a1
RUNNING → IDLE: Nach ALARM_POLL_MS (5 s): playerStatus == 0 (MP3 beendet)
Alarm 1 Vorrang: Alarm 2 nur via else-if geprüft → Alarm 1 hat Vorrang bei gleicher Zeit
playerMutex: schützt playFolder()- und readState()-Aufrufe. vTaskDelay(1ms) liegt außerhalb des Mutex.
playerStatus: == 0 (9v4: war < 1) verhindert Fehlabbruch bei readState()-Timeout (UART-Konflikt mit webLogTask)
S1

## Slide 2
Kuckuck-State-Machine · alarmTask (Core 0, Pri 2) · Takt: 500 ms
CUCKOO_IDLE
wartet
CUCKOO_RUNNING
E1 HIGH · Kuckuck aktiv
min==0 · sec==0 · cuckoo_on · Zeitfenster OK · !alarmThisHour · min≠lastCuckooMin
CUCKOO_DURATION_MS (7,5 s) abgelaufen → E1 LOW · lastCuckooMin=0xFF
S1 (kein Alarm aktiv): manuell auslösen · unabhängig von Zeitfenster & cuckoo_on
Zeitfenster-Prüfung: cuckoo_onTime ≤ hour ≤ cuckoo_offTime (normal).
Bei Mitternacht-Überlauf (z.B. 22–06): hour ≥ onTime ODER hour ≤ offTime. alarmThisHour: (a1_on && a1_min==0 && hour==a1_hour) || (a2_on && a2_min==0 && hour==a2_hour) → Kuckuck unterdrückt.
Minuten-Sperre: lastCuckooMin wird auf t_min gesetzt und erst nach CUCKOO_RUNNING → IDLE auf 0xFF zurückgesetzt.
S1

## Slide 3
Touch-State-Machine · touchTask (Core 0, Pri 2) · Takt: TOUCH_POLL_MS
TS_IDLE
kein Touch aktiv
TS_PRESSED
Hold-Erkennung läuft
TS_REPEAT
Repeat aktiv
Touch ON + sofort EVT_TX
Touch OFF (vor HOLD)
≥ TOUCH_HOLD_MS (750 ms) + EVT
Touch OFF → TS_IDLE
alle TOUCH_REPEAT_MS (250 ms) → EVT
Schwellwert: padWert < (baseline − TOUCH_DROP) → Touch erkannt.
Fallback, wenn baseline < TOUCH_DROP: 80% der Baseline.
Exklusivität: Sobald ein Pad aktiv ist (TS_PRESSED/TS_REPEAT) werden alle anderen Pads ignoriert.
Baseline-Rekalibrierung alle 10 min im TS_IDLE.
ISR Debouncing - Stufe 1: Flanken < BTN_DEBOUNCE_MS (30 ms) werden in der ISR verworfen → saubere Queue.
- Stufe 2: (inputTask): BTN_LOCKOUT_MS (1000 ms) Aktionssperre.

## Slide 4
UI-State-Machine · inputTask (Core 1, Pri 2) + displayTask (Core 1, Pri 1)
UI_INFO
Info-Seite
S3 (von jeder Seite) ──▶ UI_INFO
T0 → WiFi-Konfigurator
(clearWifiCredentials + restart)
T0
T4 → Werksreset
(nvs_flash_erase + restart)
T4
Auto-Rückkehr nach AUTO_RETURN_MS (20 s) ohne Touch → UI_CLOCK
Display-Timeout: OLED schaltet nach DISPLAY_TIMEOUT_MS (5 min) ohne Touch ab;
jeder Touch weckt das Display, das auslösende Event wird verworfen
T2/T3/T4 State-spezifisch: onClock (Vol±) · onAlarm1/2 (h/min) · onSound1/2 (Datei/Vorschau) · onFuncs (Kuckuck/Licht/Mühlrad) · onCuckooTime (von/bis) · onInfo (WiFi/Reset)
UI_CLOCK
Seite 0
UI_ALARM1
Seite 1
UI_ALARM2
Seite 2
UI_SOUND1
Seite 3
UI_SOUND2
Seite 4
UI_FUNCS
Seite 5
T0
UI_CUCKOO
Seite 6
T0
T0
T0
T0
T0
T0
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
AUTO
RETURN